TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DK-1643-A-xxx Premium CAT 6A S-FTP Patchkabel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Aufbau:

Patchkabel Kupfer Kategorie 6A geschirmt (4x2xAWG27/7) für die strukturierte Gebäudeverkabelung	nach EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002-9

- 2 x RJ45-TM21-88P Stecker

- 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair S-FTP (PiMF)

- Hauben mit Knick- und Klinkenschutz und angespritzter Zugentlastung

- Längenbezeichnung auf dem Kabelmantel

- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt

- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair

- Kabelmantel FR/PUR IEC 60332-1

- UV – Beständigkeit des Mantelmaterials gemäß IEC60068-2-5

- Rauchgasdichte gemäß EN 50268-2, IEC61034-1 and 2

- Halogenfreiheit gemäß EN 50267-1 und 2,IEC 60754-1 und 2

- Biegeradien ohne Zugbelastung ≥ 25 mm; mit Zugbelastung ≥ 50 mm

- Länge: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0; 10,0; 20,0 Meter

- Farbe: grau, blau, grün, rot, gelb

- Farbe von Kabelmantel und Knickschutzhaube sind identisch

- Belegung: 1:1

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS Premium CAT 6 S-FTP Patchkabel

Art.nr. DK-1643-A-xxx

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR