TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS Datenkabel, DK-1741-VH-xxx, 4x2x23# S/FTP Category 7 100 Ohm LS0H Data Cable

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Aufbau:

Leiter: 				blanker Cu-Draht, AWG 23/1
Isolation: 				SFS-PO, Ader-Ø: Nennwert 1,6 mm
Verseilelement: 			Paar
Einzelschirm: 			Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen					(PiMF)
Verseilung: 				4 Paare
Gesamtschirm: 			verzinntes Cu-Geflecht
Aussenmantel: 			halogenfreier, flammwidriger Compound
Kabelaufdruck: 			DIGITUS DK-1741-VH 4x2x23# S/FTP CATEGORY 7						SHIELDED LS0H CABLE VERIFIED to CAT 7 ISO/IE C-					11801 & IEC 61156-5 Tested to 1200MHz FR IEC 					60332-1 CE 2002/95/EC (RoHS) [Meter Angabe] METER

Farbe: 				organe, RAL-2000

1200 MHz:
Durchschnittliche Impedanz:		100±5 Ohm @ 1-1200 MHz

Ausbreitungsgeschwindigkeit:	75-77% nom.

Kapazität: 				40 pF/m nom @ 1 KHz

Kapzität gegen Erde:		1.6 pF/m max. @ 1 KHz Insulation Resistance	0.5 GOhm•Km min.

Isolationswiderstand: 		72 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance).

Gleichstromwiderstand: 		147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance).

Betriebsspannung: 			72Vdc max.

Einfügedämpfung: 			85dB min @ 30-100 MHz.

85-20Log(f/100) dB min. @ 100-1000 MHz.

PS-ANEXT: 				92.5-15Log(f) dB min. @ 1-600 MHz (67dB max).

PS-AFEXT: 				78.2-20Log(f) dB min. @ 1-600 MHz (67dB max.)

Phasenverzögerung: 			534+36/f½  nS/100m max. @ f=1-1200 MHz.

Laufzeitverzögerung: 		25 nS/100m max.

Brandverhalten:
Flammwidrigkeit: 			nach IEC 60332-3-24
Halogenfreiheit: 			nach IEC 60754-1/2
Rauchdichte: 			nach IEC 61034-1/2
Brandlast (KJ/m): 			650 KJ/m (Richtwert)

Chemische Eigenschaften:
Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

Zertifikate und Approbationen:
Qualitätssiegel mit Fertigungsüberwachung: ETL-Zeichen
Link Performance: DIGITUS Verkabelungssysteme Serie Bauart DK- und DN-
Prüfzertifikate: IEC 61156-5
Konform zu LVD (73/23/EEC): CE-Zeichen

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel

Art.nr. DK-1741-VH-xxx

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR