TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS Patchpanel gestuft,DN-91412, zur Aufnahme von max. 24 Universalmodulen 19“/1HE

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Aufbau:

Versetzte Anordung der Keystone-Module für ein verbessertes Dämpfungsverhalten zwischen benachbarten Übertragungskanälen

- für 24 modulare Anschlussbuchsen gem. Cat.6A ISO/IEC 11801

- Werkstoff Gehäuse: SPCC, 1,5mm kaltgewalzter C-Stahl gem. JIS G3141-1996

- Backframe: SPCC, 1,5mm kaltgewalzter C-Stahl gem. JIS G3141-1996 5-8µm Ni-beschichtet

- Geeignet für 483mm (19") Rack Mount

- 1HE

- Integrierte Beschriftungsflächen

- Erdungskabel gn/ge markiert, Länge 40cm

- Farbe Schwarz ähnlich RAL 9005

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS Modulares Verteilerfeld, 24-port abgestuft

Art.nr. DN-91412

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR