TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS modulare Anschlussbuchse, DK-93614, RJ45, Kategorie 6/6A, geschirmt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Geschirmte RJ45 Cat.6/Klasse EA modulare Anschlussbuchse.
Gehäuse, Deckel u. Bereich für Zugentlastung und Schirmkontakt aus Zinkdruckguss mit glanzvernickelter Oberfläche.

Deckel u. Bereich für Zugentlastung und Schirmkontakt aus Zinkdruckguss.

Einteiliges Gehäuse mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse und horizontal rastbarer Gehäuseverschluss mit integrierter Kabelzugentlastung. 
Anschlussvorbereitung der Kabel erfolgt über einen externen Kabelsortierer.

Innenliegende Farbcodierung gem. TIA/EIA 568 A/B.
Anschluss der isolierten Leiter mittels werkzeugfreier Schneidklemmverbindung.
Geeignet für Leiterdurchmesser AWG 24 (0,4mm) bis AWG 22 (0,64mm).
Sichere Schirmkontaktierung durch breite Kontaktfläche und getrennte Zugentlastung durch Kabelbinder.

Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von bekannten Herstellern von Schaltermaterial wie z.B BUSCH-JAEGER; PEHA; JUNG; FELLER (CH)
Optional aufsteckbare Staubschutzstecker.

Länge x Breite x Höhe in mm (über alles)

- 35 x 17 x 26

Stanzmaß - gem. Keystone Standard 19,35 x 14,8 (Höhe x Breite in mm)

Klasse EA gemäß 
         	ISO/IEC 11801:2009-04 , EN 50173-1:2002-09 , IEC 60603-7-5/Ed. 1.0 und

TIA/EIA 568 B.2-1 June 2002
         	
	Unterstützung von 10GBASE-T bis 500 MHz gemäß
	- ISO 11801 Ed. 2.1 Klass EA Channel

Einhaltung des 4-Punkt Channel-Link Klasse EA Klasse (500MHz) zertifiziert durch unabhängiges und akkreditiertes Prüflabor.

Fabrikat/Typ:
	
	DIGITUS CAT 6 Klasse EA Keystone Jack, geschirmt

Art.nr. DN-93614

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR