TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS modulares Anschlussmodul, DN-93615, RJ45, Kategorie 6/6A, geschirmt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Geschirmte RJ45 Cat.6/Cat.6A modulare Anschlussbuchse.
Gehäuse, Deckel u. Bereich für Zugentlastung und Schirmkontakt aus Zinkdruckguss mit glanzvernickelter Oberfläche.
Anschlussvorbereitung der Kabel erfolgt über einen externen Kabelsortierer.

Innenliegende Farbcodierung gem. TIA/EIA 568 A/B.
	Anschluss der isolierten Leiter mittels werkzeugfreier Schneidklemmverbindung
	geeignet für Leiterdurchmesser AWG 24 (0,4mm) bis AWG 23 (0,546mm).
	360° Schirmkontaktierung durch umlaufende Kontaktfläche und getrennte Zugentlastung
	durch Kabelbinder.

Geeignet für die Kombination mit Design-Abdeckungen von bekannten Herstellern von Schaltermaterial wie z.B BUSCH-JAEGER; PEHA; JUNG; FELLER (CH)

Flexible Kabeleinführung zur sicheren Adaption an den äußeren Kabelmanteldurchmesser.
	Optional aufsteckbare Staubschutzstecker.

Länge x Breite x Höhe in mm (über alles)

- 37 x 16 x 20

Stanzmaß - gem. Keystone Standard 19,35 x 14,8 (Höhe x Breite in mm)

Leiterplatten Multilayer UL 94-0-FR4

Kategorie 6A gemäß 
         	ISO/IEC 11801:2002-09 , EN 50173-1:2002 , IEC 60512-27-100 (48B/2060/CD)

TIA/EIA 568 C.2-1 June 2002
         	Re-embedded getestet
         	Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)
	Unterstützung von 10GBASE-T bis 500 MHz gemäß
	- TIA 568B.2-10 Cat.6A Channel
	- ISO 11801 Ed. 2.1 ClassEA Channel

Fabrikat/Typ:
	
	DIGITUS Hochleistung CAT 6A modulare Anschlussbuchse, geschirmt

Art.nr. DN-93615

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR