TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DN-96321 DIGITUS Glasfaser Spleißbox, 12 x SC-Duplex 50/125µ OM2 bestückt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Beschreibung:

LWL Spleißbox, Ausziehbar, 1HE, Bestückt, 12 x SC duplex, inkl. PG 16 Schraube, Spleißkassette Farbige Pigtails OM2, Adapter

Aufbau:

Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt.

Farbige Pigtails nach IEC 304, durchgefärbt, SC-Stecker UPC-Schliff, 50/125µ OM2.

Kupplungen mit Phosphor Bronze Hülse.

Adapter in Kunststoffgehäuse.

Trägergehäuse aus 1,5mm Stahlblech, lackiert.

1 Höheneinheit (44,45mm)

483mm Breite (19")

280mm Tiefe

PG 16 Verschraubung, Kassette und Kassettendeckel, Crimpspleißschutz und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.

Ausziehbar

Farbe ähnlich RAL 7035

Produkt: DIGITUS
 
Typ: DIGITUS LWL Spleißbox, Ausziehbar, 1HE, bestückt

Art.nr. DN-96321

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR